重庆公路物流基地建设有限公司

采购中央隔离带隔离设施项目

比  选  方  案

一、项目概况

（一）项目业主：重庆公路物流基地建设有限公司

（二）项目名称：采购中央隔离带隔离设施

（三）项目地点：公路物流基地园区内

（四）项目规模：在公司办公楼外观成路、华南路中央隔离带等5处开口处设置道路隔离设施，需要设置长度约1.75公里。

（五）项目内容：根据区交巡警支队调研要求，公路物流基地园区观成路、华南路等道路中央隔离带处设置交通隔离设施；公司会议决定采用水泥墩和镀锌管组合隔离设施，防止车辆逆行。

二、项目要求

（一）工期要求：20个自然日。开工时间为中标公示完成后，业主方下达开工令为准。

（二）质量目标：两年内在无人为破坏情况下，无明显破损，出现自身破损将进行更换。

（三）计价（结算）原则：按实结算

（四）合同签订后20个自然日完成安装，验收合格后，根据最终实际收方数量支付至总金额的97%；余款3%作为项目质保金；出具相应增值税专用发票后，支付相应项目费用。质保期满（验收合格日起算无人为破坏情况下两年内无质量问题），即由采购人凭供应商的发票在15个工作日内一次性付清合同款项。

（五）违约条款：如中标单位签订合同后，未按照合同内容要求实施制作安装水泥墩和镀锌管组合隔离设施的，未通过公司验收合格的，按照合同总金额30%进行追索赔偿。

（六）货物要求详见附件

三、比选方式

（一）本次比选公告发布在重庆公路物流基地官网(http://www.highwaylogistics.org/)，凡符合要求的潜在投标人均可报名参加此次比选。

（二）由重庆公路物流基地建设有限公司评审小组进行竞争性比选，确定中标单位。

（三）凡有意参加本次比选的单位，请法定代表人或授权委托人（持授权委托书）于2019年5月28日14:30时之前按资审要求将资格审查材料及比选函递交我司。开标时间与投标时间一致。

（四）资格审查材料按资审要求提供，须装订成册，字迹、资料文件内容须清晰可辨，资审资料可不装袋密封。

（五）开标地址：重庆公路物流基地建设有限公司会议室

比选函详见附件格式，应当密封在单独文件袋（信封）中，封口处加盖单位公章，在封面写明项目名称并加盖单位公章。

项目业主有权拒收未按上述要求递交的文件。

四、资审要求

参选人必须具备的资质条件和能力：①资质营业执照：具备完成本项目的工作能力，具有工商行政主管部门颁发合格的独立法人资格营业执照，复印件加盖单位鲜章②经营范围包含供应商经营范围有制造或生产、销售、安装：护栏或者道路隔离设施。

以上资格审查材料提供复印件盖单位公章，原件备查。

- 其他要求

1.提供供应商成品图  2.报价中注明水泥墩单价、镀锌铁管每米单价（含安装费、刷漆等费用包干）根据附件内容填写报价单内容（单价及费用组成、总报价等）需加盖单位公章。

六、最高限价

人民币14.8591万元，其报价不能高于最高限价，否则视为废标。

七、评分标准

1.合理低价法

报价最低的作为比选中标候选人。

八、评标

评标过程中，评审小组有权对通过资审要求并报名的单位进行资格复审，复审未通过的不进入评标。评审小组根据提交的比选函及评分标准进行计算，并宣布中选候选人。

九、其他

潜在投标人自愿参与本次比选，并承诺接受重庆公路物流基地建设有限公司相关管理制度（包括但不限于诚信管理管理）

十、联系方式

地  址：重庆市巴南区南彭公路物流基地环道路东路6号

联系人：陆先生

电  话：023-62860396

附件格式

封    面

采购中央隔离带隔离设施项目

资  格  审  查  材  料

参选单位：****************

二〇一九年**月**日

相关资格审查材料复印件

1.***********

2.***********

3.***********

4.***********

封    面

采购中央隔离带隔离设施项目

比  选  函

参选单位：****************

二〇一九年**月**日

比选函

重庆公路物流基地建设有限公司：

1．我方已仔细研究了 		（项目名称）项目，并自行踏勘现场了解了项目的全部内容，愿意以人民币总价（大写）          	元（¥    	）作为本次比选报价，该报价包括了完成该项目所需的人工、材料、管理、利润、风险、税金等所有主要、辅助工作费用（按照内容填写报价单）。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中选：

（1）我方承诺按贵司要求的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（3）我方承诺接受贵司相关管理办法及相应合同执行考核制度。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．我方在此承诺，若因贵司及其他原因取消本项目，我司自愿放弃该项目，并不追究双方经济及其他责任。

6． 	（其他补充说明）。

投  标  人：             　  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   	（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月

| 报价单 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 材质 | 单价（元） | 数量 | 计算单位 | 金额（元） |
| 1 | 水泥墩 | 330mm*400mm*600mm*150mm | 材质：钢筋+混凝土（C30），模具成型，刷白色底漆及蓝色分色漆 |  | 573 | 个 |  |
| 2 | 警示杆 | 标准节长度3m/支直径为48mm | 警示杆为镀锌铁管，贴蓝白双色反光膜 |  | 3400 | 米 |  |
| 总价： 元（含增值税专票价格，人工、安装等费用）。 单位名称：（盖章） 时间： 年 月 日 |

授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托 	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改               项目资格审查材料、比选函、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

投  标  人：             （盖单位章）

法定代表人：            （签字或盖章）

委托代理人：              （签字）

身份证号码：

年  	月 	日

注：法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书。

附件：

- 项目内容

公路物流基地园区观成路、华南路等道路中央隔离带处设置水泥墩和镀锌管组合隔离设施，防止车辆随意调头，拟在公司办公楼外观成路、华南路中央隔离带等5处开口处设置水泥墩（涂蓝白色漆）+镀锌管，隔离设施，整治长度约1.75公里。

二、设置规格为水泥墩按2个水泥墩横穿2根镀锌管的规范设置，含安装及刷漆（涂漆可以蓝白）。预估水泥墩数量573个、警示杆数量3400米。

三、货物规格

1.材质：钢筋+混凝土（C30），模具成型，刷白色底漆及蓝色分色漆。

水泥墩规格尺寸330mm*400mm*600mm*150mm；

2.警示杆为镀锌铁管，贴蓝白双色反光膜，标准节3米/支直径为48mm。

图1水泥墩规格：330mm*400mm*600mm*150mm （涂白色底漆+蓝分色漆）

图2   警示杆为镀锌铁管，贴蓝白双色反光膜，标准节长度3m/支直径为48mm